## Slide 1: Internet

## Slide 2: Internet
Internet est un réseau informatique mondial constitué d’un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés.
L’ensemble utilise un même protocole de communication TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

## Slide 3: Internet
Internet propose trois types de services fondamentaux :
→ Le courrier électronique (e-mail)
→ Le Web 2.0 (World Wide Web)
→ L’échange de fichiers par FTP (File Transfer Protocol)
On parle aujourd’hui du Web 3.0 décentralisé.
Le réseau Internet sert également, et de plus en plus, aux communications téléphoniques et à la transmission de vidéos et d’audio en direct (streaming)

## Slide 4: Web 3.0 - Objectif et réalité
Le Web 3.0 doit succéder au web 2.0 comme plateforme décentralisée de l’internet.
Web 2.0
“Centralisé”
Twitch
YouTube
Google
Amazon
Meta
Apple
Netflix
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Crée un compte
S’abonne
Issu du cours “Comprendre la Blockchain dans les stratégies d’entreprises”
donné à l’Ecole Centrale d’Electronique de Paris, Yann Fornier

## Slide 5: Web 3.0
Utilisateur
Wallet
Utilisateur
Wallet
Wallet
Wallet
Utilisateur
Wallet
Wallet
Utilisateur
Wallet
Utilisateur
Wallet
Wallet
Wallet
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Dapp
Ethereum
Binance Smart Chain
Solana
Se connecte
Se connecte
Bridge
Extra Blockchain
Bridge
Intra Blockchain
Issu du cours “Comprendre la Blockchain dans les stratégies d’entreprises”
donné à l’Ecole Centrale d’Electronique de Paris, Yann Fornier

## Slide 6: Les protocoles

## Slide 7: Les protocoles
Un protocole est une méthode standard qui permet la communication entre des processus, c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau.

## Slide 8: Les protocoles
Les protocoles sont définis par des organismes de standardisation comme l’IETF.
L’Internet Engineering Task Force

## Slide 9: L’IETF
L’IETF formalise par exemple le protocole TCP/IP à travers des documents publics, les RFC (Requests For Comments)
RFC 1180 : https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1180

## Slide 10: Les organismes de régulation
Les protocoles LAN, WAN, PAN sont formalisés par des organismes comme l’IEEE, l’ANSI etc..
Institute of Electrical and Electronics Engineers

## Slide 11: Catégorisation des protocoles
Protocole
Signalisation
Maintenance de la connexion
Fiabilité
“In-Band”
“Out-of-Band”
Orienté Connexion
Non Orienté Connexion
Fiable
Non Fiable
Peuvent être
liées
Reprise sur erreur
Acknowledgement
Contrôle de flux
Notes: La signalisation correspond au passage des commandes dans un réseau.
Un protocole de signalisation est celui qui permet d'établir, maintenir et fermer une communication entre deux postes (téléphoniques) terminaux. En VoIP, on trouvera plusieurs protocoles de signalisation : SIP.
In-band : Le protocole embarque la signalisation avec les données dans un même canal (HTTP)
Out-of-Band : utilise une signalisation dans un protocole distinct

## Slide 12: Les protocoles
Les protocoles non orientés connexion
Les protocoles orientés connexion
Établit maintient et ferme un canal au préalable de l’envoi des données
(TCP, FTP)
Aucun mécanisme de maintenance

## Slide 13: Les couches de protocole
Couche Physique
Couche Liaison
Couche Réseau
Couche Transport
Couche Session
Couche Présentation
Couche Application
Modèle OSI
(Open Systems Interconnection)
MAC
IP
Liaison IP/MAC
Protocoles IP
Protocoles applicatifs
Protocoles de sécurité
Protocoles de diagnostic
Notes: L'Address Resolution Protocol (ARP, protocole de résolution d'adresse) est un protocole utilisé pour associer l'adresse de protocole de couche réseau (typiquement une adresse IPv4) d'un hôte distant, à son adresse de protocole de couche de liaison (typiquement une adresse MAC).

## Slide 14: Les couches de protocole
Couche Physique
Couche Liaison
Couche Réseau
Couche Transport
Couche Session
Couche Présentation
Couche Application
Modèle OSI
(Open Systems Interconnection)
802.1x
IPv4, IPv6
ARP
TCP, UDP
FTP
Telnet
SMTP
DNS
HTTP…
TLS
SSL
ICMP
Simple Mail Transfer Protocol
Internet Control Message Protocol
Address Resolution Protocol
Notes: L'Address Resolution Protocol (ARP, protocole de résolution d'adresse) est un protocole utilisé pour associer l'adresse de protocole de couche réseau (typiquement une adresse IPv4) d'un hôte distant, à son adresse de protocole de couche de liaison (typiquement une adresse MAC).

## Slide 15: Configurer un protocole TCP/IP
Pour configurer le protocole TCP/IP sur un ordinateur, il vous faut 3 sous-composantes :
Une adresse IP
Un masque de sous-réseau
Une passerelle par défaut

## Slide 16: Les adresses IP

## Slide 17: Les adresses IP
Les adresses IP servent aux ordinateurs du réseau pour communiquer entre eux, ainsi chaque ordinateur d’un réseau possède une adresse IP unique sur ce réseau. Elles sont composées de 4 nombres entiers entre 0 et 255 et notées sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx

## Slide 18: Les adresses IP
172 . 16 . 254 . 1
Partie réseau
Partie hôte
Adresse Réseau : Adresse ou la partie hôte est nulle (ex : 172.16.254.0) Cette adresse ne peut être attribuée à aucun des ordinateurs du réseau.

## Slide 19: Les adresses IP
L’ICANN est chargée d’attribuer des adresses IP publiques.
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

## Slide 20: Les adresses IP publiques et privées

## Slide 21: Les masques de sous réseau

## Slide 22: Les masques de sous réseau
172 . 16 . 254 . 1
Partie réseau
Partie hôte
Objectif : Utiliser un masque distinguant les bits d’une adresse IPv4
L’adresse du sous réseau est obtenue en appliquant un opérateur booléen ET entre le masque et l’adresse.

## Slide 23: Exemple
Obtenir l’adresse réseau de l’IP suivante : 192.168.1.2

## Slide 24: Exemple
Obtenir l’adresse réseau de l’IP suivante : 192.168.1.2
Résultat à obtenir : 192.168.1.0

## Slide 25: Exemple
Obtenir l’adresse réseau de l’IP suivante : 192.168.1.2
Résultat à obtenir : 192.168.1.0
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
192.168.1.2 & 255.255.255.0

## Slide 26: La passerelle par défaut

## Slide 27: La passerelle par défaut
La passerelle par défaut est toujours un routeur.
Il peut se présenter sous la forme d’un boîtier ou d’un PC sous linux jouant le rôle de routeur.
Un routeur comporte minimum 2 interfaces réseaux ( Ex : LAN/WAN)

## Slide 28: Les CIDR Classless Inter Domain Routing

## Slide 29: Les Classless Inter Domain Routing
CIDR est une méthode de regroupement d'adresses IP utilisée sur le réseau Internet qui remplace le mécanisme de classes d'adresses (y compris masque de sous-réseau parfois utilisé à tort en remplacement de CIDR), trop rigide.
192.168.1.0/20
CIDR

## Slide 30: Les CIDR
0.0.0.0/0 : Toutes les adresses IP
10.22.33.44/32 = 10.22.33.44 : 1 adresse IP
10.22.33.0/24 = 10.22.33.* : 255 adresses IP
10.22.33.0/16 = 10.22.*.* : 65 536 adresses IP
=256 x 256
CIDR | Nombre d’adresses IP
/28 | 16
… | …
/20 | 4096
/19 | 8192
/18 | 16 384
/17 | 32 768

## Slide 31: Les ports

## Slide 32: Les ports
Chaque application se voit attribuer une adresse unique sur la machine, codée sur 16 bits: un port.
La combinaison adresse IP + port est alors une adresse unique au monde, elle est appelée socket.
L’adresse IP sert donc à identifier de façon unique un ordinateur sur le réseau tandis que le numéro de port indique l'application à laquelle les données sont destinées.

## Slide 33: Les ports
Le processus qui consiste à pouvoir faire transiter sur une connexion des informations provenant de diverses applications s'appelle le multiplexage.
De la même façon, le fait d'arriver à mettre en parallèle le flux de données s'appelle le démultiplexage.
Il existe des milliers de ports, c'est pourquoi une assignation standard a été mise au point par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority), afin d'aider à la configuration des réseaux.

## Slide 34: Les serveurs Web

## Slide 35: Les serveurs Web
Un serveur Web est un serveur informatique utilisé pour publier des sites web sur Internet ou un intranet.
L'expression « serveur Web » désigne également le logiciel utilisé sur le serveur pour exécuter les requêtes HTTP, le protocole de communication employé sur le World Wide Web.

## Slide 36: Les serveurs de messagerie

## Slide 37: Les serveurs de messagerie
Un serveur de messagerie électronique est un logiciel serveur de courrier électronique.
Une messagerie web, webmail ou courriel web est une interface web rendant possible l’émission, la consultation et la manipulation de courriers électroniques directement sur le Web depuis un navigateur.

## Slide 38: SMTP

## Slide 39: Des questions ?